РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Easy Touch 384

ВНИМАНИЕ!

Следите за тем, чтобы на прибор не попадали капли дождя или какой-либо другой влаги!

Перед тем, как открыть корпус, отсоедините прибор от электросети!

В целях безопасности внимательно прочтите данное руководство перед первым включением прибора.

Установка, эксплуатация и обслуживание данного прибора должны осуществляться только квалифицированным специалистом и в соответствии с инструкциями, содержащимися в настоящем руководстве.

I. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за то, что вы выбрали контроллер Easy Touch 384. Мы уверены, что вы оцените по достоинству его функциональность и универсальность.

Перед началом эксплуатации убедитесь в целостности упаковки и самого прибора. В случае обнаружения каких-либо повреждений не используйте прибор и немедленно обратитесь к дилеру.

II. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор покинул наш завод в идеальном состоянии. Для того, чтобы поддерживать это состояние и безопасно эксплуатировать прибор, необходимо строго следовать правилам техники безопасности и предупреждениям, приведённым в данном руководстве. Easy Touch 384 относится к классу защиты III. Его необходимо использовать с соответствующим кабелем. Отключайте прибор от электросети, когда вы не работаете с ним, а также перед чисткой. Держите прибор вне доступа детей. Внутри прибора нет никаких деталей, которые необходимо обслуживать. Обслуживание и ремонт прибора могут производиться только специалистами авторизованного сервис-центра.

III. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данный прибор представляет собой DMX-контроллер для управления DMX-эффектами или прожекторами в клубе, на сцене, и т.д. Прибор рассчитан на постоянный ток 500 мА с напряжением 9-12 В и предназначен только для работы в помещении. Не трясите прибор. Не применяйте силу при его монтаже и эксплуатации. При выборе места для установки прибора, убедитесь, что там не будет чрезмерно жарко, влажно или пыльно. Вокруг прибора не должно быть никаких посторонних кабелей. В противном случае вы подвергнете опасности себя и других. Не эксплуатируйте и не храните прибор в местах, где есть вероятность попадания на него воды, капель дождя, тумана или другой влаги. Высокая влажность может повредить изоляцию и привести к удару током. При работе с генератором дыма следите за тем, чтобы расстояние от него до контроллера составляло не менее 0,5 м, и чтобы струя дыма не направлялась непосредственно на контроллер. Не допускайте управления прибором неквалифицированным персоналом. Используйте оригинальную упаковку при необходимости транспортировки.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактный DMX-контроллер

384 каналов управления для 12 прожекторов, по 32 канала на каждый• Тонкая настройка горизонтального / вертикального вращения с точностью 16 бит • 6 чейзов с возможностью программирования до 240 сцен • функция копирования для сцен, программ и записей • функция затемнения (блэкаут) • режим звуковой анимации посредством встроенного микрофона.

V. НАСТРОЙКА

- Перед началом эксплуатации

  - Упаковка и комплектация

- Контроллер DMX-512, постоянный ток 9-12 В 500 мА, сетевой адаптер 90 В-240 В

- Руководство пользователя

- Светодиодная лампа на гибкой ножке

При получении прибора немедленно распакуйте его и проверьте комплектацию и состояние. При обнаружении на каких-либо частях прибора или упаковки повреждений или следов ненадлежащей транспортировки, сразу же известите об этом продавца. Сохраните оригинальную коробку и упаковку: они понадобятся в случае необходимости возврата прибора производителю.

  - Инструкции по технике безопасности

Изучите внимательно приведённые далее инструкции. Они нужны для установки, эксплуатации и обслуживания прибора.

* Сохраните данное руководство для дальнейшего использования. Если вы решите продать прибор кому-либо, сопроводите его руководством.

*Удостоверьтесь, что напряжение в вашей электросети соответствует требованиям изготовителя, указанным на задней панели прибора.

* Прибор предназначен только для эксплуатации в помещении.

* Во избежание возгорания и удара током, не допускайте попадания на прибор капель дождя или другой влаги. Следите за тем, чтобы во время работы рядом с ним не было легковоспламеняющихся материалов.

* Прибор необходимо установить в помещении с хорошей вентиляцией, на расстоянии не менее 0,5 м от стен и других объектов. Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы.

*Перед обслуживанием или заменой лампы или предохранителя отключите прибор от электросети. Помните, что лампу можно менять только на аналогичную.

* При возникновении серьёзных проблем в ходе эксплуатации, немедленно выключите прибор. Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно, так как непрофессиональное вмешательство может вывести прибор из строя. Обратитесь в ближайший авторизованный сервис-центр. Всегда приобретайте только рекомендованные изготовителем запчасти.

* Не подсоединяйте прибор к диммеру.

* Смотрите за тем, чтобы кабель питания не был перекручен или повреждён.

* Отсоединяя кабель питания, беритесь за вилку, а не за провод.

* Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации – 113° F.

- ВВЕДЕНИЕ

  - Характеристики

*  Стандарт DMX512/1990

- Управление 12 умными световыми приборами, до 32 каналов на каждый. Всего – 384 канала.

- 30 банков, по 8 сцен в каждом; 6 чейзов, по 240 сцен в каждом.

- Запись 6 чейзов с установкой времени смены сцен и скоростей воспроизведения.

- 16 слайдеров для непосредственного управления каналами.

- MIDI-интерфейс для управления банками, чейзами и функцией затемнения (блэкаут).

- Встроенный микрофон для режима звуковой анимации.

- Вход/выход DMX in/out: 3-пиновый XRL разъём.

- Светодиодная лампа на гибкой ножке.
*  Корпус из пластика.

  - Общее описание

- Easy Touch 384 это универсальный контроллер для управления умными световыми приборами. Он позволяет управлять 12 устройствами, по 32 канала на каждый, и до 240 программируемых сцен. 6 банков чейзов могут содержать до 240 шагов, выстроенных в любой последовательности. Программы могут запускаться в режиме звуковой анимации, MIDI-интерфейсе, автоматически или вручную. Все чейзы можно запустить одновременно.

- На панели прибора вы найдёте различные регуляторы, как например, 16 универсальных слайдеров каналов, сканнеры быстрого доступа, кнопки, отвечающие за сцены, и светодиодный дисплей для удобства навигации функций управления и просмотра меню.

  - Передняя панель прибора

| П/п | Кнопка или фейдер | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кнопки выбора сканнера (Scanner) | Выбор устройства. |
| 2 | Светодиодные индикаторы сканнера | Индикация выбранных устройств. |
| 3 | Кнопки выбора сцен (Scene) | Универсальные кнопки для сохранения и выбора сцен. |
| 4 | Фейдеры каналов | Редактирование значений DMX. Вы можете быстро отрегулировать значения для каналов 1 – 32, нажав кнопку соответствующего сканнера. |
| 5 | Кнопка Program | Вход в режим программирования. |
| 6 | Кнопка Music/Bank Copy | Активация режима звуковой анимации, а также функция копирования при программировании. |
| 7 | Светодиодный дисплей | Отображение текущих настроек. |
| 8 | Светодиодные индикаторы режима | Индикация режима, в котором работает устройство (ручной, звуковой анимации или автоматический). |
| 9 | Кнопка Bank Up | Переход на сцену/шаг назад в банке или чейзе. |
| 10 | Кнопка Bank Down | Переход на сцену/шаг вперёд в банке или чейзе. |
| 11 | Кнопка Tap Display | Установка скорости чейза в соответствии с частотой нажатий, а также выбор отображения на дисплее значений DMX или параметров в процентах. |
| 12 | Кнопка Blackout | Установка значения 0 для шаттеров/диммеров всех устройств для полного отключения всех источников света. |
| 13 | Кнопка Midi/ADD | Активация внешнего управления в MIDI-интерфейсе, а также подтверждение при записи/сохранении. |
| 14 | Кнопка Auto/Del | Активация автоматического режима, а также удаление при программировании. |
| 15 | Кнопки чейзов (Chaser) | Чейзы 1 – 6. |
| 16 | Фейдер скорости (Speed) | Регулировка продолжительности сцены или шага внутри чейза. |
| 17 | Фейдер смены сцен (Fade-Time) | Установка интервала времени между 2-мя сценами в чейзе. В т.ч. для перетекания сцен из одной в другую. |
| 18 | Кнопка выбора страницы (Page) | Переключение между группами управления в ручном режиме. |

- Описание прибора – задняя панель

| П/п | Кнопка или фейдер | Функция |
| --- | --- | --- |
| 21 | Порт для входа MIDI | Включение банков и чейзов с внешнего MIDI-устройства. |
| 22 | Выходной разъём DMX | Передача сигнала DMX. |
| 23 | Вход кабеля питания (DC) | Вход основного кабеля питания. |
| 24 | USB-разъём для лампы |  |
| 25 | Выключатель питания ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) | Включение/выключение контроллера. |

- Терминология

Далее приведена общая терминология, используемая в управлении умными световыми приборами.

Затемнение (Blackout) – функция отключения света или установки его на 0 для всех приборов, как правило, на короткое время.

DMX-512 – протокол цифровой передачи данных в индустрии светового оборудования.  Более подробная информация представлена в разделах Приложения «Основы DMX» и «Режим управления DMX».

Устройство – ваше световое оборудование, а также генераторы дыма или диммеры, которыми вы управляете с помощью контроллера.

Программа – набор сцен, выстроенных одна за другой. Может составляться как единая сцена или как последовательность из нескольких.

Сцена – статичная световая картина.

Слайдер – то же, что фейдер.

Чейз – второе название программы. Набор сцен, выстроенных одна за другой.

Сканнер – инструмент управления светом с функцией горизонтального и вертикального вращения. Однако, в контроллере ILS-CON может использоваться для управления любым родственным устройством, совместимым с DMX-512.

MIDI – стандарт цифровой передачи музыки. MIDI-вход обеспечивает запуск сцен с внешних MIDI-устройств, как например, MIDI-клавиатура.

Автономный режим – возможность устройства работать независимо от внешнего контроллера, обычно – в такт музыке, благодаря встроенному микрофону.

Слайдер Fade – регулятор временного интервала между сценами внутри одного чейза.

Слайдер Speed – регулятор продолжительности одной сцены, а также времени ожидания команды.

Шаттер – механизм светового прибора, позволяющий блокировать свет. Часто используется для снижения интенсивности света и стробирования.

Коммутация (пэтчинг) – процесс присвоения устройствам канала DMX.
Плэйбэк или программа – готовая сцена или чейз, которые вы можете воспроизводить. Также плэйбэком называют пользовательский пресет, который можно запустить во время шоу.

- ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Настройки и запуск

3.1.1 Настройки системы

1) Вставьте кабель питания в устройство и подключите к розетке электросети.

2) Подсоедините кабель (или несколько кабелей) DMX к вашему световому оборудованию, согласно инструкции к нему. Основы DMX приведены в одноимённом разделе приложения к настоящему руководству.

3.1.2 Адресация устройств

Данный контроллер предусматривает 32 канала DMX на каждое устройство, поэтому присвоение адресов для управления с помощью кнопок SCANNER должно осуществляться с шагом в 16.

| УСТРОЙСТВО ИЛИ СКАННЕР# | СТАРТОВЫЙ АДРЕС DMX ПО УМОЛЧАНИЮ | НАСТРОЙКИ ДЛЯ DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ДВОИЧНОГО КОДА; ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЗИЦИИ ВКЛ (ON) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 33 | 1 ,6 |
| 3 | 65 | 1 J |
| 4 | 97 | 1 ,6,7 |
| 5 | 129 | 1,8 |
| 6 | 161 | 1,6,8 |
| 7 | 193 | 1 ,7,8 |
| 8 | 225 | 1 ,6,7,8 |
| 9 | 257 | 1 ,9 |
| 10 | 289 | 1 ,6,9 |
| 11 | 321 | 1 ,7,9 |
| 12 | 353 | 1,6,7,9 |

Пожалуйста, изучите инструкцию по присвоению адреса DMX непосредственно для вашего светового прибора. Приведённая выше таблица касается устройств со стандартным конфигурированием с помощью DIP-переключателей на основе двоичного кода.

3.1.3 Каналы горизонтального и вертикального вращения Pan/Tilt

Поскольку не все умные световые приборы одинаковы и не все настраиваются по одной схеме, данный контроллер позволяет вам установить для колеса правильный канал горизонтального и вертикального вращения на каждый прибор.

Инструкция:

- Нажмите и удерживайте кнопки PROGRAM и TAPSYNC DISPLAY для каждого канала DMX.

На каждый фейдер приходится 2 канала. При назначении каналов фейдер необходимо установить на соответствующий номер, указанный на панели прибора.

- Нажмите кнопку SCANNER, соответствующую устройству, для которого вы хотите перепрограммировать фейдеры.

- Передвиньте фейдер одного из каналов 1-32, чтобы выбрать канал горизонтального вращения.

- Нажмите кнопку TAPSYNC DISPLAY, чтобы выбрать горизонтальное или вертикальное вращение.

- Передвиньте фейдер одного из каналов 1-32, чтобы выбрать канал вертикального вращения.

- Нажмите и удерживайте кнопки PROGRAM и TAPSYNC DISPLAY, чтобы сохранить настройки и выйти. Все светодиодные индикаторы мигнут.

Примечания:

Для функций горизонтального/вертикального вращения может быть назначен любой канал DMX.

Чтобы выйти из режима назначения каналов, нажмите кнопку AUTO/DEL.

3.1.4 Сброс настроек системы

Внимание:

Описанные ниже действия вернут устройство к заводским настройкам и удалят все настройки и программы, сохранённые вами.

Инструкция:

- Выключите устройство.

- Нажмите и удерживайте кнопки BANK UP и AUTO/DEL.

- Удерживая нажатыми кнопки BANK UP и AUTO/DEL, включите устройство.

3.1.5 Копирование сканнера

Пример: копирование Сканнера 1 в Сканнер 2

Инструкция:

- Нажмите и удерживайте кнопку SCANNER 1.

- Удерживая нажатой кнопку 1, нажмите SCANNER 2.

- Сначала отпустите кнопку 1, а затем – кнопку 2.

- Все светодиодные индикаторы кнопок сканнеров загорятся. Это означает, что копирование завершено.

Примечания:

В целях экономии времени вы можете скопировать настройки одного сканнера в другой.

3.1.6 Установка времени смены сцен

Вы можете установить время затухания сцены для всех каналов или же только для каналов, отвечающих за горизонтальное и вертикальное вращение Pan/Tilt. Это важно, потому что, например, вам может понадобиться быстрая смена гобо и цветов, не влияющая на движение светового потока.

Инструкция:

- 1) Выключите контроллер.

- 2) Нажмите одновременно и удерживайте кнопки BLACKOUT and TAPSYNC DISPLAY.

- 3) Включите контроллер.

- 4) Нажмите TAPSYNC DISPLAY для переключения между режимами.

- Чтобы задействовать все каналы, выберите (A), только Pan/Tilt - (P).

- 5) Для сохранения настроек нажмите BLACKOUT и TAPSYNC DISPLAY.

Все светодиодные индикаторы мигнут. Это означает, что сохранение завершено.

- Примечания:

- A: Все каналы

- P: Только Pan & Tilt

3.2. Эксплуатация

3.2.1 Ручной режим (Manual)

Ручной режим позволяет управлять всеми сканнерами напрямую. Вы можете менять их и редактировать настройки с помощью фейдеров каналов.

Инструкция:

- 1) Нажмите кнопку AUTO DEL несколько раз, пока не загорится индикатор MANUAL LED.

- 2) Выберите нужную кнопку SCANNER.

- 3) Передвиньте фейдеры, чтобы поменять соответствующие настройки.

С помощью кнопки TAPSYNC DISPLAY вы можете выбрать отображение на дисплее значений DMX  (0-255) или параметров в процентах (0-100).

Примечания:

Все изменения настроек, сделанные в ручном режиме, являются временными и не могут быть записаны.

3.2.2 Просмотр сцены или чейза

Данная инструкция предполагает, что вы уже записали в память контроллера сцены и чейзы. Если нет, пропустите этот раздел и переходите к программированию.

Просмотр сцены

Инструкция

1) С помощью кнопок BANK UP/DOWN выберите один из 30 банков.

2) Для входа в настройки сцены нажмите одну из кнопок SCENE (1 -8).

3) Для редактирования настроек поверните колесо и переместите нужные фейдеры.

Примечания:

Оставайтесь в ручном режиме (MANUAL).

Просмотр чейза

Инструкция

- Нажмите одну из 6 кнопок CHASE.

- Нажмите кнопку TAP DISPLAY, чтобы на дисплее отобразился номер шага.

- С помощью кнопок BANK UP/DOWN посмотрите все сцены в чейзе.

3.3 Программирование

Программа (банк) представляет собой последовательность различных сцен или шагов, которые устройство будет запускать по очереди. В данном контроллере вы можете создать 30 программ по 8 сцен в каждой.

3.3.1 Вход в режим программирования (Program)

1) Нажмите кнопку Program, чтобы загорелся соответствующий индикатор.

3.3.2 Создание сцены

Сцена это статичная световая картина. Такие картины хранятся в банках. Всего в памяти контроллера 30 слотов для банков, каждый из которых может вместить 8 сцен. Таким образом, в контроллере вы можете сохранить 240 сцен.

Инструкция:

- Нажмите кнопку PROGRAM, чтобы загорелся индикатор.

- Сдвиньте слайдеры SPEED и FADE TIME вниз до конца.

- Выберите сканнеры (SCANNERS), которые вы будете задействовать в сцене.

- Создайте желаемую световую картину, передвигая фейдеры и колесо.

- Нажмите кнопку MIDI/REC.

- Если требуется поменять банк BANK, выберите нужный (01-30).

- Нажмите кнопку SCENE, в которую вы будете сохранять настройки.

- Повторите шаги 3-7 для каждой сцены. Всего в программу вы можете записать 8 сцен.

- Для выхода из режима программирования снова нажмите PROGRAM.

Примечания:

Если горит индикатор Blackout, нажмите на эту кнопку для отмены.

Вы можете выбрать несколько приборов.

В каждом банке может быть сохранено 8 сцен.

При сохранении настроек загораются все индикаторы. На дисплее при этом отображаются номера сцены и банка.

3.3.3 Воспроизведение программы

Инструкция:

- 1) Поменяйте банк программы, если это нужно, используя кнопки BANK UP/DOWN.

- 2) Нажмите кнопку AUTO DEL несколько раз, чтобы загорелся светодиодный индикатор AUTO.

- 3) С помощью фейдера SPEED отрегулируйте скорость воспроизведения программы, а с помощью FADE TIME – скорость её смены.

- 4) Также вы можете задать продолжительность смены сцен посредством кнопки TAPSYNC DISPLAY: нажмите её дважды, и временной интервал между сценами будет равен паузе между нажатиями (до 10 минут).

3.3.4 Просмотр программы

Инструкция:

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM, пока не мигнёт индикатор.

- 2) Выберите нужный банк программы для просмотра, используя кнопки BANK UP/DOWN.

- 3) Далее с помощью кнопок SCENES вы можете посмотреть каждую сцену в отдельности.

3.3.5 Редактирование программы

Сцены редактируются вручную.

Инструкция:

1) Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM, пока не мигнёт индикатор.

2) Поменяйте банк программы, если это нужно, используя кнопки BANK UP/DOWN.

3) Выберите нужное устройство соответствующей кнопкой SCANNERS.

- С помощью фейдеров каналов и колеса отредактируйте настройки устройства.

5) Нажмите кнопку MIDI/ADD, чтобы подготовиться к сохранению.

6) Нажмите нужную кнопку SCENES, чтобы сохранить изменения.

Примечания:

Если горит индикатор Blackout, нажмите на эту кнопку для отмены.

3.3.6 Копирование программы

Инструкция:

- Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM, пока не мигнёт индикатор.

- Кнопками BANK UP/DOWN выберите банк программы, который вы будете копировать.

- Нажмите кнопку MIDI/ADD, чтобы создать копию.

- С помощью кнопок BANK UP/DOWN выберите банк программы, куда будет осуществляться копирование.

- Нажмите кнопку MUSIC BANK COPY. Все светодиодные индикаторы на панели контроллера мигнут. Это означает, что копирование завершено.

Примечания:

Скопируются все 8 сцен, содержащиеся в банке программы.

  - Программирование чейза

Чейз – это компиляция уже созданных сцен. Вы можете выстроить их в любом порядке, так что они будут сменять одна другую. Настоятельно рекомендуем вам перед программированием своего первого чейза удалить все уже сохранённые в памяти контроллера. См. раздел «Удаление чейзов».

3.4.1 Создание чейза

Чейз может состоять из 240 шагов (сцен). Термины «шаг» и «сцена» в данном случае являются взаимозаменяемыми.

Инструкция:

- Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM, пока не мигнёт индикатор.

- Нажмите кнопку с номером чейза, который вы будете программировать CHASE 1-6.

- Выберите банк (BANK) для размещения сцен, если нужно.

- Выберите сцену (SCENE), которую хотите добавить.

- Нажмите кнопку MIDI/ADD, чтобы добавить сцену.

- Повторите действия 3-5 для добавления шагов в чейз. Всего вы можете сохранить в нём до 240 шагов.

- Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM, чтобы сохранить чейз.

3.4.2 Воспроизведение чейза

Инструкция:

- Нажмите кнопку CHASE, а затем AUTO DEL.

- Установите скорость смены сцен в чейзе: для этого нажмите кнопку TAPSYNC DISPLAY дважды с нужным интервалом.

Примечания:

Скорость смены сцен в чейзе будет равна паузе между вашими нажатиями кнопки TAPSYNC DISPLAY.

3.4.3 Просмотр чейза

Инструкция:

- Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM, пока не мигнёт индикатор.

- Нажмите кнопку нужного вам чейза (CHASE).

- Нажмите кнопку TAPSYNC DISPLAY, чтобы включить отображение шагов на дисплее.

- Теперь с помощью кнопок BANK UP/DOWN вы можете просмотреть каждую сцену/шаг по отдельности.

3.4.4 Редактирование чейза (копирование банка сцен в чейз)

Инструкция:

- Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM, чтобы войти в режим программирования.

- Нажмите кнопку нужного вам чейза (CHASE).

- С помощью кнопок BANK UP/DOWN выберите банк, который будете копировать.

- Нажмите MUSIC BANK COPY, чтобы создать копию банка.

- Нажмите MIDI/ADD, чтобы сохранить копию в чейз. Все светодиодные индикаторы на панели контроллера мигнут. Это означает, что копирование завершено.

3.4.5 Редактирование чейза (копирование сцены в чейз)

Инструкция:

- Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM, чтобы войти в режим программирования.

- Нажмите кнопку нужного вам чейза (CHASE).

- С помощью кнопок BANK UP/DOWN выберите банк, в котором содержится сцена для копирования.

- Нажмите кнопку SCENE, соответствующую сцене, которую вы будете копировать.

- Нажмите MIDI/ADD, чтобы сохранить копию сцены в чейз. Все светодиодные индикаторы на панели контроллера мигнут. Это означает, что копирование завершено.

3.4.6 Редактирование чейза (добавление сцены в чейз)

Инструкция:

- Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM, чтобы войти в режим программирования.

- Нажмите кнопку нужного вам чейза (CHASE).

- Нажмите TAPSYNC DISPLAY, чтобы на дисплее отображались шаги чейза.

- С помощью кнопок BANK UP/DOWN пролистайте шаги и выберите место для вставки новой сцены. На дисплее будет показан номер шага.

- Нажмите MIDI/ADD, чтобы подготовиться к добавлению.

- С помощью кнопок BANK UP/DOWN найдите нужную сцену (SCENE).

- Нажмите кнопку SCENE, соответствующую сцене, которую вы будете вставлять.

- Нажмите MIDI/ADD, чтобы добавить сцену в чейз. Все светодиодные индикаторы на панели контроллера мигнут. Это означает, что добавление завершено.

Примечания:

Если вам нужно, к примеру, вставить сцену между шагами 5 и 6, листайте их кнопками BANKS до тех пор, пока на дисплее не отобразится STEP05.

3.4.7 Удаление сцены из чейза

Инструкция:

- Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM, чтобы войти в режим программирования.

- Нажмите кнопку чейза, из которого вы будете удалять сцену (CHASE).

- Нажмите TAPSYNC DISPLAY, чтобы на дисплее отображались шаги чейза.

- С помощью кнопок BANK UP/DOWN пролистайте шаги и выберите тот, который нужно удалить.

- Нажмите AUTO DEL. Все светодиодные индикаторы на панели контроллера мигнут. Это означает, что сцена удалена.

3.4.8 Удаление чейза

Инструкция:

- Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM, чтобы войти в режим программирования.

- Нажмите кнопку чейза, который необходимо удалить (CHASE 1-6).

- Нажмите и удерживайте кнопку AUTO DEL и кнопку удаляемого чейза. Все светодиодные индикаторы на панели контроллера мигнут. Это означает, что чейз удалён.

3.4.9 Удаление всех чейзов

Внимание!

Данное действие приведёт к удалению всех чейзов из памяти устройства без возможности восстановления. Сохранятся только отдельные сцены и банки программ.

Инструкция:

- Выключите контроллер.

- Нажмите кнопки BANK DOWN и AUTO DEL и, удерживая их, включите контроллер.

- Все светодиодные индикаторы на панели контроллера мигнут. Это означает, что все чейзы удалены.

  - Программирование сцен (шагов)

3.5.1 Добавление сцены

Инструкция:

- Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM, чтобы войти в режим программирования.

- Нажмите кнопку нужного вам чейза (CHASE 1-6).

- Нажмите TAPSYNC DISPLAY, чтобы на дисплее отображались шаги чейза.

- С помощью кнопок BANK UP/DOWN пролистайте шаги и выберите место для вставки новой сцены. На дисплее будет показан номер шага.

- Нажмите MIDI/ADD, чтобы подготовиться к добавлению.

- С помощью кнопок BANK UP/DOWN найдите нужную сцену (SCENE).

- Нажмите кнопку SCENE, соответствующую сцене, которую вы будете вставлять.

- Нажмите MIDI/ADD, чтобы добавить сцену в чейз. Все светодиодные индикаторы на панели контроллера мигнут. Это означает, что добавление завершено.

Примечания:

Если вам нужно, к примеру, вставить сцену между шагами 5 и 6, листайте их кнопками BANKS до тех пор, пока на дисплее не отобразится STEP05.

3.5.2 Копирование сцены

Инструкция:

- Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM, чтобы войти в режим программирования.

- С помощью кнопок BANK UP/DOWN выберите банк, содержащий сцену, которую вы будете копировать.

- Нажмите кнопку SCENE, соответствующую сцене, которую вы будете копировать.

- Нажмите MIDI/ADD, чтобы создать копию.

- С помощью кнопок BANK UP/DOWN выберите банк, в который нужно сохранить копию.

- Нажмите нужную кнопку SCENE. Все светодиодные индикаторы на панели контроллера мигнут. Это означает, что добавление завершено.

Примечания:

Если вам нужно, к примеру, вставить сцену между шагами 5 и 6, листайте их кнопками BANKS до тех пор, пока на дисплее не отобразится STEP05.

3.5.3 Удаление сцены

Инструкция:

- Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM, чтобы войти в режим программирования.

- С помощью кнопок BANK UP/DOWN выберите банк, содержащий сцену, которую нужно удалить.

- Нажмите и удерживайте кнопку AUTO DEL.

- Нажмите кнопку SCENE, соответствующую удаляемой сцене. Все светодиодные индикаторы на панели контроллера мигнут. Это означает, что удаление завершено.

Примечания:

При удалении сцены слот, в котором она хранилась, остаётся в памяти устройства, но значения всех 384 каналов DMX для него устанавливаются на 0.

3.5.4 Удаление всех сцен

Инструкция:

- Нажмите кнопки PROGRAM и AUTO DEL и, удерживая их, выключите контроллер.

- Включите контроллер.

Примечания:

Внимание! Данный процесс необратим. Значения каналов DMX для всех слотов сцен будут установлены на 0.

3.6 Воспроизведение программ

3.6.1 Режим звуковой анимации

Инструкция:

- Нажмите кнопку MUSIC BANK COPY, чтобы загорелся соответствующий индикатор.

- С помощью кнопок BANK UP/DOWN выберите банк сцен, который вы собираетесь воспроизводить.

- Вы также можете нажать одну из кнопок CHASE или несколько последовательно, чтобы все они запускались по порядку.

- Отрегулируйте скорость смены сцен фейдером FADE TIME.

Примечания:

В режиме звуковой анимации программы запускаются посредством звука, поступающего через встроенный микрофон.

Если вы выбрали несколько чейзов, они будут воспроизводиться и повторяться в том порядке, в котором вы их выбирали.

3.6.2 Автоматический режим

Инструкция:

- Нажмите кнопку AUTO DEL чтобы загорелся соответствующий индикатор.

- Если вы не нажали ни одну из кнопок CHASE, устройство автоматически будет воспроизводить банки.

- Сменить банк можно кнопками BANK UP/DOWN.

- Вы также можете нажать одну из кнопок CHASE или несколько последовательно, и тогда они будут запускаться по порядку.

- Отрегулируйте временной интервал между шагами фейдером SPEED, а продолжительность шага – FADE TIME.

Примечания:

В автоматическом режиме программы будут запускаться контроллером, согласно настройкам, установленным на фейдерах.

Если вы выбрали несколько чейзов, они будут воспроизводиться и повторяться в том порядке, в котором вы их выбирали.

3.6.3 Затемнение (Blackout)

Кнопка Blackout устанавливает значение светового потока на 0 или отключает его.

3.7 Управление в MIDI-интерфейсе

В этом интерфейсе контроллер будет отвечать только на MIDI-команды по MIDI-каналу в режиме полной остановки. Команды принимаются устройством в виде MIDI-нот; любые другие инструкции в формате MIDI игнорируются. Чтобы остановить чейз, дайте ноту-команду затемнения (блэкаут).

Инструкция:

- Нажмите кнопку MIDI/ADD и удерживайте в течение примерно 3 секунд.

- Кнопками BANK UP/DOWN выберите канал управления MIDI (1-16).

- Снова нажмите кнопку MIDI/ADD и удерживайте в течение примерно 3 секунд для сохранения настроек.

- Чтобы отключить управление по MIDI, во время шага 2 нажмите любую кнопку, кроме BANK.

Примечания:

На этом канале устройство будет получать MIDI-команды.

| MIDI-НОТА | ФУНКЦИЯ (ВКЛ/ВЫКЛ) | MIDI-НОТА | ФУНКЦИЯ (ВКЛ/ВЫКЛ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 – 07 | Сцены 1-8 в Банке 1 | 88 – 95 | Сцены 1-8 в Банке 12 |
| 08 – 15 | Сцены 1-8 в Банке 2 | 96 – 103 | Сцены 1-8 в Банке 13 |
| 16 – 23 | Сцены 1-8 в Банке 3 | 104 – 111 | Сцены 1-8 в Банке 14 |
| 24 – 31 | Сцены 1-8 в Банке 4 | 112 – 119 | Сцены 1-8 в Банке 14 |
| 32 – 39 | Сцены 1-8 в Банке 5 | 120 | Чейз 1 |
| 40 – 47 | Сцены 1-8 в Банке 6 | 121 | Чейз 1 |
| 48 – 55 | Сцены 1-8 в Банке 7 | 122 | Чейз 1 |
| 56 – 63 | Сцены 1-8 в Банке 8 | 123 | Чейз 1 |
| 64 – 71 | Сцены 1-8 в Банке 9 | 124 | Чейз 1 |
| 72 – 79 | Сцены 1-8 в Банке 10 | 125 | Чейз 1 |
| 80 – 87 | Сцены 1-8 в Банке 11 | 126 | Затемнение |

- ПРИЛОЖЕНИЕ

4.1 Основы DMX

Стандарт DMX позволяет управлять 512 каналами, для которых можно назначать любые команды. У каждого устройства с функцией приёма сигнала DMX512 должен быть один или несколько последовательных каналов. Пользователь назначает для устройства стартовый адрес DMX; он будет соответствовать первому каналу контроллера. Существует множество устройств с возможностью управления по DMX, и количество каналов для них различается. Стартовый адрес нужно определить заранее; каналы не должны пересекаться. Если это произойдёт, приборы с неверно заданным стартовым адресом будут работать некорректно. Однако, если вы соединяете несколько однотипных приборов в цепь, чтобы они работали синхронно, вам потребуется задать для каждого из них один и тот же стартовый адрес. Все эти приборы будут функционировать в режиме slave, получая одни и те же команды и одинаково реагируя на них.

Устройства, управляемые по DMX, соединяются в цепь гирляндой, т.е. выход одного устройства (DATA OUT) должен быть соединён со входом следующего (DATA IN). Последовательность соединения приборов в данном случае не важна и не влияет на то, как они будут получать команды с контроллера, поэтому вы можете подключать их в том порядке, который наиболее удобен вам с точки зрения коммутации.
Для соединения используйте двухжильный экранированный кабель типа витая пара с 3-пиновыми XLR разъёмами, где пин 1 – это экран, пин 2 – сигнал S-, пин 3 – сигнал S+.

4.2 Соединение устройств

Использование кабеля XLR

| Выход DMX Гнездо XLR | Вход DMX Штекер XLR |
| --- | --- |
|  | 1 – Земля 2 – Сигнал (-) 3 – Сигнал (+) |  | 1 – Земля 2 – Сигнал (-) 3 – Сигнал (+) |

Внимание: к кабелю DMX последнего устройства в цепи должен быть подсоединён терминатор. Он нужен для защиты сигнала DMX от помех.

Терминатор DMX это просто XLR-переходник с резистором на 120 ( (Ом), припаянный между пинами 2 и 3. Он вставляется в выходной разъём последнего прожектора в цепи. См. рисунок ниже.

Если вы собираетесь подсоединять контроллер к XLR-разъёмам другого типа, вам понадобится переходник.

Кабель контроллера с 3- и 5-пиновыми разъёмами (штекер и гнездо)

VI. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед обслуживанием прибора отключите его от электросети!

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Рекомендуется регулярно очищать поверхности устройства от загрязнений. Используйте для этого влажную тряпку без ворса и ни в коем случае не применяйте спиртосодержащих средств или растворителей!

Внутри устройства нет никаких деталей, которые вы могли бы обслуживать самостоятельно. Любые работы по обслуживанию и ремонту могут осуществляться только специалистами авторизованного сервис-центра.

VII. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: переменный ток 90-240 В 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 6 Вт

Количество каналов управления: 384

Выход DMX 512: 3-пиновый XLR-разъём

Чейзы: 6*240 сцен

Габариты (ДxШxВ): 520*183*73 мм

Вес: 3.0 кг

Обратите внимание: любая информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.